Перечень судового оборудования, реализуемого ОАО «ПО «Севмаш»  в связи с прекращением строительства серии танкеров-химовозов DWT = 45 000 т. Оборудование находиться на складах ОАО «ПО «Севмаш».

Более подробные технические характеристики предоставляются по дополнительному запросу.

| № п/п | Наименование | Изготовитель | Тип, Модель / Краткие технические характеристики | Кол-во, шт. | Ст-ть за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Главный двигатель 6S60МС, правого вращения, турбо-компрессор MAN, тип TCA-77-20. Классификационное общество: DNV Местонахождение: г. Северодвинск. | «Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.», Южная Корея, по лицензии «MAN Diesel A/S», Дания | Hоминальная макс. длительная мощность ( МДМ L1 ) двигателя 12240 кВт = 16640 э.л.с.на маховике при 105 об/мин; Спецификационная макс. длительная мощность двигателя 10725 кВт = 14580 э.л.с. на маховике при 97 об/мин. | 2 | По запросу |
| 2. | Вспомогательный дизель-генератор типа 6L28/32H со вспомогательным оборудованием. Классификационное общество: DNV | «MAN Diesel A/S», Дания | Расчетная максимально допустимая непрерывная нагрузка: 1713 л.с. на маховике при скорости вращения 720 об/мин. 1260 кВт на маховике. 1200 кВт на клеммах генератора переменного тока при частоте 60Гц. Напряжение: 450 В. Тяжелое топливо: макс. вязкость 700 ст. при 50 ° С (7000 сек. Redwood 1 при 100 по Фаренгейту) в соответствии с: ISO 8217, Британский стандарт 6843 и марки CIMAC RMH 55 и K55. Генератор переменного тока: марка А.van Kaick, тип DSG99L1-10. Модель B16: один подшипник, вал с фланцем. Вращение генератора против часовой стрелки, смотреть со стороны фланца/торца вала. Подшипник скольжения самосмазывающийся (конструкция подшипника позволяет заменять корпус подшипника без перемещения генератора). Воздушное охлаждение IP23 в комплекте с воздухозаборным фильтром. Класс изоляции: H/F | 4 | По запросу |
| 3. | Механизм отбора мощности (валогенератор) туннельного типа в составе: Редуктор типа SHHII 1430/1090 Генератор типа DSG 86 M1/4W фирмы "А. van Kaick". Классификационное общество: DNV | «RENK Aktiengesellschaft• Werk Rheine», Германия | Генератор вала типа DSG 86 M1/4 W (A.v.Kaick): Характеристики мощности: Генератор P = 1500 кВт, 1875кВА n = 1.800 об/мин Напряжение 450В, частота 60 Гц коэффициент мощности, cos fi 0,8 проект В3, IP 54 Класс изоляции: F, подъем температуры: В Подшипники скольжения, самосмазывающиеся. Вес: приблизительно 6.250 кг. | 2 | По запросу |
| 4. | Палубная цистерна, объем 300 м3. Общий вес цистерны – 32 500 кг. Среда – химические и нефтепродукты. Классификационное общество: DNV | «Holvrieka», Дания | Горизонтальная, цилиндрическая ёмкость с торосферическими днищами, внутр. диаметр 4 500 мм, L = 20 134 мм, с одной поперечной проницаемой переборкой. Расчетное давление – 0,07 МПа. Расчетный вакуум – 0,0035 МПа. Расчетная температура +65° С Материал цилиндр. части, торо-сферических днищ, внутренней переборки, трапа вертикального - сталь UR 45 N – 2205 с содержанием: Мo - 2,8 %, Ni - 5,3%, Cr - 22%, C - менее 0,03%, N - 0,16%. | 2 | По запросу |
| 5. | Лебедки и брашпили (судовой комплект) Классификационное общество: DNV | «Aker Kvaerner Pusnes AS», Норвегия | Брашпиль – 2 шт. Типы: I-18 CU 10.15 + 150 HW 15M.54 150 HW 54.M15 + I-18 CU Right 15.10 1.1 Блок подъема троса: Якорная цепь: ø78 мм, Марка 3 Номинальная тяга: 28,9 тонн Номинальная скорость: 9 м/мин Максимальная тяга: 43,4 тонн Удерживающая способность тормоза: Проектная (45%): 206,4 тонн Потребление масла: 231 л/мин при номинальной производительности. Лебедка Якорная / Швартовная: Номинальная тяга: 16 тонн Номинальная скорость выбирания: 15 м/мин. Скорость выбирания ненагруженного каната : 45 м/мин. Удерживающая способность тормоза: Проектная (80%): 53,8 тонн. (MBL = 67,3 тонны) Рабочая (60%): 40,4 тонн. Потребление масла: 128 л/мин при номинальной производительности. Ёмкость укладки швартовного барабана (часть для хранения): 200 м каната ø 60 мм. Цепной стопор – 2 шт. Тип CSW 10. Удерживающая способность: Проектная (80%): 366,9 тонн. Швартовая лебедка – 4 шт. Тип: 150HW 47M.47. Номинальная тяга: 16 тонн Номинальная скорость: 15 м/мин. Скорость выбирания ненагруженного каната : 45 м/мин. Удерживающая способность тормоза: Проектная (80%): 53,8 тонн. (MBL = 67,3 тонны) Рабочая (60%): 40,4 тонн. Потребление масла: 128 л/мин при номинальной производительности. Ёмкость укладки швартовного барабана (часть для хранения): 200 м каната ø 60 мм. | 1 |  |
|  |  |  |  |  | По запросу |
| 6. | Комплект охладителей (возможна отдельная продажа) Классификационное общество: DNV | «Sondex A/S», Дания | - охладитель смазочного масла с пластинами из AISI316 Тип - S41-IS10-415TMTL96 –LIQUII. - центральный охладитель пресной/ морской воды с пластинами из титана Тип - S100-IS10-327TKTM56 -LIQU - охладитель пресной воды высокой температуры с пластинами из AISI316 Тип - S100-IS10-327-TKTM56-LIQUID. | 1 2 1 | По запросу |
| 7. | Руль | Becker Marine Systems Gmbh & Co., Германия | Тип руля - Schilling MonoVEC, лепестковый, высокоподъемный. Коэффициент компенсации 40% Средняя высота руля около 7 600 мм Средняя хорда руля около 4 800 мм Общая площадь руля около 36,5 м2 Расчетный вес около 34,0 т (со ступицей) Вес ступицы около 9,9 т Материал ступицы литая сталь, минимальный предел текучести 265 Н/мм2. Баллер руля: Кол-во 1 шт. Материал баллера 350 Н/мм2 минимальный предел текучести Длина баллера около 9420 мм Диаметр у подшипника около 930 мм Расчетный вес около 37,3 т Гельмпортовая труба: Кол-во 1 шт Длина около 5125 мм Расчетный вес около 10,0 т Материал корпуса минимальный предел текучести 265 Н/мм2. Подшипник руля: Кол-во 1 шт. на перо Материал ORKOT TLM Marine Смазочный материал - вода. | 1 | По запросу |
| 8. | Люки грузовых цистерн | Mar-Kem A/S, Норвегия | Смотровые грузовые люки, нержавеющая дуплексная сталь EN 1.4462, конического типа C "откидные (шарнирные)": Внутренний диаметр верхний - 800 мм. Высота комингса - 950 мм. Основное грузовое уплотнение – 38x38 мм. PFTE. Смотровые грузовые люки, нержавеющая дуплексная сталь EN 1.4462, тип A «откидные (шарнирные)»: Внутренний диаметр - 800 мм. Высота комингса - 800 мм. Основное грузовое уплотнение – 38x38 мм. PFTE. Моечные люки цистерн, нержавеющая дуплексная сталь 1.4462, типа "SEASAFE". Внутренний диаметр верхний - 320 мм. Высота комингса - 500 мм. Основное грузовое уплотнение – 25x25 мм. PFTE. Наружное двойное уплотнение - неопреновое O-образное кольцо. | 20 2 22 | По запросу |
| 9. | Провизионная рефрижераторная установка | «Novenco», Норвегия | Установка состоит из трех конденсаторных агрегатов, установленных на одной раме, каждый из которых состоит из 1 компрессора, 1 двигателя, 1 ресивера, 1 конденсатора и всех необходимых комплектующих частей. Тип компрессора – поршневой открытого типа с клиноременной передачей, 4 цилиндра. Технические параметры одного компрессора: Число об. / мин. 1350 Хладагент R404a Темп. парообразования -33°C Темп. конденсирования 45°C Охлаждающая мощность 11 kW Регулирование мощности 50-100% Потребление энергии 17 кВ при 0/+45°C. Конденсатор - кожухотрубный для охлаждения свежей водой с внутренними трубами из антикоррозийного медного сплава, торцевыми пластинами из нержавеющей стали и чугунными водоприемниками. Остальные характеристики - по дополнительному запросу. | 1 | По запросу |
| 10. | Судовой комплект вентиляционной системы в комплекте с ЗИП и КИП | «Novenco», Норвегия | Состоит из: Агрегат для обработки подаваемого воздуха - расход воздуха 0 - 17780 м3/ч; Агрегат для обработки отработанного воздуха - расход воздуха 0 - 15405 м3/ч; Автономные рефрижераторные установки; Вентиляторы различной мощности. Более подробные технические характеристики предоставляются по дополнительному запросу. | 1 | По запросу |